# 建设项目环境影响报告表

项目名称：淮北客运北站建设项目

建设单位）：淮北市交通投资有限公司

睿柯环境工程有限公司

二○一九年七月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1． 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 淮北客运北站建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 淮北市交通投资有限公司 |
| 法人代表 | 张立哲 | 联系人 | 丁意龙 |
| 通讯地址 | 淮北市淮海中路108号徽商银行9楼 |
| 联系电话 | 15555559159 | 传真 | -- | 邮政编码 | 239000 |
| 建设地点 | 淮北市杜集区东山路东侧、青年路北侧、岱河路西侧 |
| 立项审批部门 | 淮北市发展和改革委员会 | 批准文号 | 淮发改许可[2019]112号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | F5441客运汽车站 |
| 占地面积 （平方米） | 23334.5（35亩） | 绿化面积（平方米） | 3000 |
| 总投资 （万元） | 1500 | 其中：环保投资（万元） | 40 | 环保投资占总投资比例(%) | 2.67 |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | 2019年8月 |
| 1、项目由来 为减轻市区道路交通压力，方便群众的出行，规范汽车客运市场，确保客运安全，促进区域经济快速发展。淮北市交通投资有限公司选择在杜集区东山路东侧新建客运北站，该汽车客运站按二级标准建设，该项目于2019年3月25日经淮北市发展和改革委员会批准立项（淮发改许可[2019]112号）。 根据中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》，该项目必须进行环境影响评价。为此，淮北市交通投资有限公司特委托我公司承担该项目的环境影响评价工作，自接受委托日起，我单位进行了实地踏勘、调查和资料收集，并进行了项目工程分析及污染源类比调查，在此基础上按国家《环境影响评价技术导则》的规范要求编制了本项目环境影响评价报告表。 2、建设项目概况 2.1项目建设概况 项目名称：淮北客运北站建设项目； 建设规模：项目总用地面积为35亩（约23333m2），总建筑面积6256m2。建设候车室、停车场、修理厂、办公区域、充电桩以及道路硬化、消防通道、绿化等配套设施。建成后设置车辆80台，140个班次。 建设单位：淮北市交通投资有限公司； 项目性质：新建； 投资总额：1500万元； 地理位置：淮北市杜集区东山路东侧、青年路北侧、岱河路西侧，其地理位置详见附图1。 周边关系：项目所在地东侧为岱河路、南侧为青年路、西侧为东山路、北侧为空地。项目的周边概况详见附图2项目周边关系图。 2.2主要建设内容 根据《淮北客运北站建设项目项目建议书》中对汽车客运北站客运量预测结果，客运站设计日发送旅客能力取2100人次，日发送班次140班。根据《汽车客运站级别划分和建设要求》（JT/T200-2004）的要求，淮北市客运北站参照三级标准建设。 表1-1 主要建设内容一览表 工程类别 名称 工程内容及规模 主体工程 站房 700m2，单层，建设候车室、调度室、办公室在汽车站南侧，社会停车场北侧位置，总建筑面积2600m2 站前广场 占地2410m2，位于汽车站最南侧 停车场（包括公交站场和客运站场） 占地9683m2，在汽车站主站房北侧，包括客运站场和公交站场，其中客运站场位于主站房北侧，驻站客车80辆，；公交站场位于主站房南侧，建公交车位15个 公用工程 供水 市政自来水管网供给 排水 雨污分流 供电 当地变电所供给 辅助工程 安检、检查等车间 建筑面积约为1356m2，设置检验台1台、清洗机2台，用于汽车的维护检查、车辆清洁、清洗等。 充电桩 在汽车站北侧位置，有20个充电桩，用于公交车辆充电 配套工程 社会及出租车停车用地 占地面积1000m2 行政办公用房 建筑面积1800m2，包括管理人员办公室及会议室等 其他公共区域 建筑面积500m2，包括公共卫生间等设施 环保工程 废水处理环保工程 生活污水经化粪池处理（50m3），冲洗废水经隔油池（5m3）、沉淀池（5m3）处理，通过市政污水管网接入龙湖污水处理厂处理，处理达标排放。 固体废弃处理环保工程 设置一般固废堆场、危险废物暂存场所（设于检修车间，建筑面积10m2）、生活垃圾收集桶 噪声治理环保工程 隔声、吸声措施 废气处理环保 汽车尾气经大气扩散稀释，加强绿化 地下水环保工程 对厂区进行分区防渗等措施，其中危废暂存间、原料间等为重点防渗区域，其他为一般防渗区域 2.3主要设备配置 根据交通部《汽车客运站级别划分和建设要求》，车站主要设备包括基本设备和智能化系统设备。 （1）基本设备 车站基本设备包括售票设备(包括微机售票系统设备、售票员办公桌椅、钱箱、票架、隔离栏等)、候车室设备(包括座椅、母婴床、班次牌、检票隔离栏等)、行包安全检查设备、安全消防设备、清洁清洗设备、广播通讯设备、行包搬运与便民设备、采暖或空调设备、办公设备、宣传告示设备（包括班次时刻表、里程票价表、行包价目表、营运线路图、旅客须知、禁运限运物品宣传图、公告牌等）等。 （2）智能化系统设备 微机售票系统设备、生产与管理系统（包括车辆调度系统、车辆报班系统、车辆缴费系统、车辆销班系统等）设备、自动化办公系统（包括办公系统和财务管理系统）设备、监控设备和电子显示（包括售票厅显示系统和候车厅显示系统）设备等。 本项目设备见表1－2。 表1－2 项目客运站设备配置汇总表 项目 设备名称 设备内容 设备数量 基本设备 候车休息设备 电视 6台 座椅 300个 行包安全检查设备 （X光机） 安检设备 1套 安全消防设备 安全消防设施 根据消防要求设置 宣传告示设备 广告牌、宣传栏 3套 行包搬运与便民设备 搬运电瓶车 3辆 清洁清洗设备 清洁卫生设备 1套 广播通讯设备 有线广播、公用电话、对讲机 1套 智能化系统设备 微机售票系统设备 售票设备 9套 电子显示设备 大屏幕显示屏 2套 调屏 15套 监控设备 摄像头等 1套 2.4主要原辅材料及能源消耗 本项目主要资源能源消耗见下表： 表1－3 主要资源能源消耗一览表 序号 名称 单位 数量 1 电 万度/年 40 2 水 吨/年 10150 2.5总平面布置 本项目选址在东山路东侧、青年路北侧、岱河路西侧，地块成长方形。候车厅前设有站前广场，为旅客进出车站提供一个很好的过渡及疏散空间。汽车站人流、车流各行其道，交通组织流向清晰，避免产生互相干扰。 车站设2个长途车出入口，其中西北侧出入口为人员出入口，西南侧门为车辆出入口。2个出入口既便于出进又便于管理，这对长途客车出入站的实际情况来说是合理的、必要的。 人行出入口的设计有利于分段设置不同功能性质的广场来组织人流和集散人流。也有利于旅客进站出站，不必走很长的户外路程。 综上，本项目平面布置上各功能分区划分明确，流线简捷，满足客运站的使用功能。 2.6公用工程 （1）供电 本项目用电主要有检修车间及辅助设施、照明、电器、候车厅分体空调及办公用电等，估算项目总功率1285KW。项目供电由城镇供电所供给。 （2）供、排水 ①供水 本工程拟采用DN200管从市政给水管接入，站区内给水管则布置成环状DN150管网以提高供水可靠性，管径为DN200。 本项目不设热水系统，站场用水包括职工及旅客的生活用水、汽车冲洗水、绿化及其他用水。 ② 排水 站区排水采取雨、污分流制。汽车冲洗废水经隔油预处理、厕所下水等经化粪池预处理后，通过市政污水管网接入污水处理厂处理，达标排放。 （3）采暖、制冷 主站房采用VRV空调系统，VRV系统由室外机、室内机和冷媒配管三部分组成，不设冷却塔。 （4）消防 场站内结构物的布置应充分满足消防车贯穿通过的要求，并于周围建设留够防水的间距，消防控制中心设于地下室，各功能区都应满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018修订版）等有关要求和规定； 站区内室外采用低压给水系统，站区设置室外消防栓，室内消防用水量为10升/秒，室外消防用水量为15升/秒。 2.7劳动定员 根据淮北市客运北站的组织机构，对于各部门的人员进行了合理的配置，具体配置情况见表1-4。 表1-4 淮北市客运北站组织机构人员配置表 部门 人数 客运管理部门 5 驾驶员 130 售票员 其他工作人员 总计 135人 2.8产业政策符合性分析 该项目为汽车客运站，属于国务院《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》中第一类鼓励类中，二十四、公路及道路运输（含城市客运），第3条“汽车客货运站、城市公交站”，因此，本项目符合国家产业政策。 2.9选址符合性分析 本客运站站址位于淮北市杜集区东山路东侧、青年路北侧、岱河路西侧，交通便利，具备客运站所需的交通条件，并且站址位于城市主要客流走廊上，利于车辆进出组织，便于客流集散。根据《淮北市自然资源和规划局杜集分局关于对淮北客运北站建设用地预审的说明》：项目用地性质为建设用地，符合《高岳街道土地利用总体规划（2006-2020）》（调整完善），不占用基本农田。 根据项目设计方案，项目出入口附近20m范围内没有公园、学校、托幼等建筑及人员密集场所，满足《汽车客运站建筑设计规范》（JGJ60-2004）第3.2.2条：汽车进站口、出站口距公园、学校、托幼建筑及人员密集场所的主要出入口距离不应小于20米的相关要求，与周边环境相容。 综上所述，本项目选址符合相关规划，选址合理，与周边环境相容。 2.10站区总平面布置合理性分析 本客运站站址位于淮北市杜集区东山路东侧、青年路北侧、岱河路西侧。候车厅前设有站前广场，为旅客进出车站提供一个很好的过渡及疏散空间。汽车站人流、车流各行其道，交通组织流向清晰，避免产生互相干扰。 车站设2个长途车出入口，其中西北侧出入口为人员出入口，西南侧门为车辆出入口。2个出入口既便于出进又便于管理，这对长途客车出入站的实际情况来说是合理的、必要的。 综上，项目布局基本合理，具体见项目总平面布置图。 2.11“三线一单”符合性分析 中华人民共和国环境保护部环环评[2016]150号文《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”(以下简称“三线一单”)约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，见下表。 表1-5 “三线一单”符合性分析一览表 环环评[2016]50号文要求 本项目情况 相符性分析 强化“三线一单”约束作用 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域 项目位于淮北市杜集区东山路东侧、青年路北侧、岱河路西侧。站区所在地不属于自然生态红线区，不涉及生态环境保护红线范围内用地，符合生态保护红线要求 符合 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线 由2017年淮北市环境质量公报可知，环境空气为不达标区，区域主管部门须制定减排方案使区域空气质量达标。项目附近龙河水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准，水质状况较好。废气经收集处理后达到相应标准后排放，噪声也能实现达标排放，经预测，项目环境影响在环境承载范围内。本项目符合环境质量底线要求。 符合 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板” 本项目运营过程中消耗一定量的电能，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。项目的能源主要为水，项目用水通过市政提供，均能满足项目要求。本项目在区域规划划定的资源利用上线内所占比例很小 符合 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上限，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求 负面清单：本项目为汽车客运站项目，为民生工程，不在负面清单内 符合 2.12与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》相符性分析 2018年6月27日国务院正式印发了《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，对未来三年国家大气污染防治工作进行部署。项目建设与打赢蓝天保卫战三年行动计划相符性分析见表1-6。 表1-6 “与打赢蓝天保卫战三年行动计划”相符性分析 序号 打赢蓝天保卫战三年行动计划要求 企业状况 相符性 1 重点区域范围，长三角地区，包含上海市、江苏省、浙江省、安徽省 建设项目位于淮北市杜集区东山路东侧、青年路北侧、岱河路西侧，属于安徽省 项目所在地为重点区域 2 重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能过剩行业 项目属于汽车客运业，不属于新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能过剩行业 符合 3 重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉 （窑）；淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉 项目为汽车客运站建设项目，为民生工程，不涉及使用燃煤热风炉、燃煤加热、烘干炉 （窑）、炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉 符合 4 重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目 项目为民生工程，不涉及生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂 符合 5 重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值 项目为建设汽车客运站，废气中无二氧化硫、颗粒物及挥发性有机物等的排放 符合 2.13与《安徽省人民政府关于印发安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》的相符性分析 根据《安徽省人民政府关于印发安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》，需严控“两高”行业产能，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。 本项目属于汽车客运业，不属于《安徽省人民政府关于印发安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》中的“两高”行业和严禁新增产能行业，符合要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，项目所在位置原为农田，其土地利用性质经相关部门调整后作为客运站用地，无原有污染问题。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 淮北市位于安徽省北部，地理坐标为东经116°23´-117°02´，北纬33°16´-34°14´。地处华东地区腹地，苏、鲁、豫、皖四省之交，北接萧县，南临蒙城，东与宿州比邻，西连涡阳和河南永城。南北长108km，东西宽60km，总面积2725km2。 本项目位于淮北市杜集区东山路东侧、青年路北侧、岱河路西侧，具体地理位置图见附图1。 2、地形、地貌、地质 淮北市地处淮北平原中部，地势自西北向东南微倾，坡降为万分之十一，海拔在15-40m之间。平川广野是地貌的主要特征，除东北部有少量低山地形分布外，其余为广阔平原。其主要地貌类型是：山丘、平原、湖洼地、河流。 淮北市域打的构造属中淮地台鲁西隆起区南极，区域范围内除寒武系、奥陶系部分裸露，其余均为第四系掩盖，低山残丘占全市总面积的4.7%。厂址区域属古老河沉积平原地区，为黄土性古河留沉积物覆盖，属剥蚀堆积地形。 项目所在区域地势平坦、系黄泛平原和沙涧平原地带，自西北向东南缓倾，标高27.7-28.2m，地势地洼的地方雨季易积水，区内无大的河流。厂址区域无大的活动断裂构造存在，区内无液化土层。 3、气候、气象 淮北属北温带半湿润季风气候，四季分明，常年主导风向为东北偏东风。气温年平均值比较适中，介于14～17℃之间。年平均最高气温20.8℃，最低9.6℃。极端最高气温40.3℃，最低位-23.2℃。雨热同期，年平均降水量904mm，最大1481mm，最小560mm。最大冻结深度15cm，最大积雪深度20mm，全年无霜期210天以上。 4、水文 淮北市境内共有15条主要河道，均为淮河支流，较大的河流有浍河、南沱河等，小型河流有新濉河、老濉河、龙龙河、雷河、闸河等。河流一般为季节性河流，水源以靠天然降水补给为主，地表径流年内分配不均匀，雨季时河水流量丰富，干旱时常有断流现象。 龙河，安徽省北部的一条河流，源头在安徽省萧县阎集镇（新龙河），于淮北市与龙河相会入雷河。全长36.75公里，流域面积278平方公里。 龙河上段是萧县中部的一条主要排水河道，自龙海铁路南董庄至瓦子口入萧濉新河，全长35.05km，流域面积278km，其中山丘区面积41.8km。流域内有萧县杨楼镇、圣泉乡、龙城镇、马井镇、杜楼镇等5个乡镇，人口中16.746万人，耕地27.6万亩。 主要支流有老龙河、利民支沟、利黄沟、曲仙河等。流域内主要地形为山丘、平原，北部高程37.5左右，岱湖洼地最低高程33..4米，山峰高程246.2m，流域内西北至东南自然比降约1/7000。 5、土壤 淮北地区土壤类型主要有潮土和砂礓黑土两大类。潮土类主要分布在黄泛平原地区，面积约为1080平方公里，占土地总面积的41.1%；砂礓黑土是淮北地区的古老耕作土壤，分布面积最大，约为1440平方公里，占土地总面积的54.8%。此外，境内石灰岩残丘地带有面积较小的黑色石灰土、红色石灰土和棕壤分布。 6、植被、生物多样性 建设项目所在区域由于人类长期开发活动的影响，天然植被及野生动物已经很少，绝大部分为人工栽培植物，人工栽培植物主要有小麦、大豆、玉米、棉花等；在村庄、道路旁有人工造林。动物主要为人工饲养的家禽、牲畜、鱼类等。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 本项目位于淮北市杜集区东山路东侧、青年路北侧、岱河路西侧，本次评价选用淮北市人民政府网站公开的2017年环境质量公报，项目区域各评价因子现状如下所示。 1、空气环境质量现状 表3-1 区域空气质量现状评价一览表 污染物 评价指标 现状浓度（ug/m3） 标准值（ug/m3） 占标率% 达标情况 SO2 年平均浓度 21 60 35 达标 NO2 年平均浓度 35 40 87.5 达标 PM10 年平均浓度 100 70 142.9 不达标 PM2.5 年平均浓度 64 35 182.9 不达标 CO 日平均质量浓度 1.5mg/m3 4.0mg/m3 37.5 达标 O3 8h平均质量浓度 184 160 115.0 不达标 由上表可知，项目所在区为环境空气质量不达标区域，超标因子为PM10、PM2.5和O3。 2、水环境质量现状 项目附近岱河水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准。 3、声环境质量现状 项目所在地为2类声环境功能区，项目评价区域内声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 根据现场调查，项目周边200m范围内没有工业噪声源，区域环境噪声主要为道路的交通噪声、城镇居民生活噪声以及商业运行噪声，区域声环境质量良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场踏勘，本项目位于淮北市杜集区东山路东侧、青年路北侧、岱河路西侧，项目地周边无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等特殊保护对象，根据该项目特点及周围环境调查，环境保护对象为项目地周边的水、气、声环境，为保证建设项目所在地不因本项目建设而降低现状环境质量，具体环境保护目标如下： 1、保护地表水体岱河不因本项目的建设而降低现状环境质量； 2、保护评价区空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区标准； 3、保护评价区声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 具体环境保护目标见下表所示。 表3-2 主要环境保护目标一览表 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离（m） X Y 住宅小区 200 1600 居民点 2650人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 N 10 滂汪 -100 710 居民点 1600人 W 70 杨庄 1050 1060 居民点 1550人 E 770 蒋庄 966 0 居民点 740人 SE 680 罗庄 1035 1964 居民点 620人 NE 719 岱河 / / 地表水 小河 《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅳ类水体 E 50 住宅小区 200 1600 居民点 2650人 （《声环境质量标准》 （GB3096—2008）中2类区 N 10 滂汪 -100 710 居民点 1600人 W 70 地下水环境 项目涉及区域 / / 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 项目涉及区域 注：以项目厂区西南角为原点，东西向为横轴，南北向为纵轴

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量 SO2、NO2、PM10、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中的相关标准，标准值如下表： 表4-1 环境空气质量标准（摘录） 污染物 各项污染物的浓度限值（ug/m3） 依据 1小时平均 24小时平均 年平均 SO2 500 150 60 (GB3095-2012)中二级标准 NO2 200 80 40 PM10 / 150 70 CO 10000 4000 / PM2.5 / 75 35 O3 200 / / 非甲烷总烃 2000 / / 《大气污染物综合排放标准详解》 2、地表水环境质量 本项目主要纳污水体为岱河，执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水域标准，标准值如下表所示。 表4-2 地表水环境质量标准一览表 指 标 标准值（mg/L，pH除外） 依 据 pH 6～9 （GB3838-2002）中的IV类水域标准 COD ≤30 BOD5 ≤6 氨氮 ≤1.5 石油类 ≤0.5 3、噪声环境质量 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，交通干线（东山路）两侧35m执行4a类标准，标准限值见下表所示。 表4-3 声环境质量标准一览表 适用区域 标准值（Leq：dB（A）） 依据 昼间 夜间 居住、商业 60 50 (GB3096-2008)中的2类标准 交通干线 70 55 (GB3096-2008)中的4a类标准 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、水污染物排放标准 本项目废水经市政污水管网接入淮北市龙湖污水处理厂进行处理后达标排放。项目水污染物接管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准规定限值，其中氨氮和总磷参照《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中的标准限值；龙湖污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准，具体排放标准见表14。 表4-4 水污染物排放标准 单位mg/L（pH无量纲） 序号 项目 接管标准 排放标准 标准来源 1 CODcr 500 60 项目接管标准：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮和总磷参照《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）；污水处理厂排放标准：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准 2 氨氮 45 8（15） 3 总磷 8 1 4 SS 400 20 5 动植物油 100 3 注：括号内数值为≤12℃的指标 2、废气 本项目营运过程中产生的废气主要为汽车尾气，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准值，其中碳氢化合物执行“非甲烷总烃”项标准。具体内容如下所示。 表4-5 大气污染物排放执行标准一览表 污染物 最高允许排放浓度 （mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度 （mg/m3） 非甲烷总烃 120 10（15m高排气筒） 周界外浓度最高点 4.0 NOx 240 0.77（15m高排气筒） 0.12 3、噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中排放标准，即昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）。 运营期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，交通干线（东山路）两侧35m执行4类标准，具体标准值如下： 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 类 别 昼间 夜间 依据 噪声限值[Leq：dB（A）] 60 50 （GB12348-2008）2类 70 55 （GB12348-2008）4类 4、固废 一般固废：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）中的标准值。 危险固废：执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013修改单相关要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目废水接管进入淮北市龙湖污水处理厂，废水污染物排放总量在污水处理厂总量指标内，COD：0.4t/a（纳管量：2.18t/a），NH3-N：0.04t/a（纳管量：0.14t/a）； |

# 建设项目工程分析

一、工艺流程简述 A、建设期 本工程施工前进行场地内平整施工场地、基坑护壁及修建地基进而进行主体建筑施工，最后进行外装饰和内装修、绿化。 图5-1 施工期工艺流程及产污位置框图 注：W、N、G、S分别表示废水、噪声、废气、固体废弃物 B、营运期 本项目营运期主要功能为交通组织、旅客候车及车辆的停靠检修清洗。 1．人流 旅客分别以出租车、公交车及步行等方式到达客运站，通过站前广场进入候车大厅，购票、候车、检票、上车出发前往目的地。旅客在车站停留时间约0.2~1小时不等。 2．中、长途车流 进站车辆从入口进入落客区下车，车辆通过大门进入候车区，进行冲洗、检修工作。最后进入发车台，上客、安检后从车站出口出站前往目的地。 3．公交、出租车流 公交车、出租车和私家车分别从独立的入口进入指定停车点，落客后及时开出。 4．车辆充电和汽油加油 本项目营运车辆中公交车辆采用充电桩方式进行充电，充电桩其功能类似于加油站里面的加油机，其输入端与交流电网直接连接，输出端都装有充电插头用于为电动汽车充电，充电桩显示屏能显示充电量、费用、充电时间等数据；长途客车采用汽油加油方式。 客运站生产作业流程见下图： 旅客 注：车辆维修不含喷漆环节 图5-2 营运期客运站生产作业流程图 注：W、N、G、S分别表示废水、噪声、废气、固体废弃物

主要污染工序： 一、施工期主要污染 1、施工“三废” 工程施工期间，土石方及材料运输车辆的扬尘、施工机械的噪声及建筑垃圾，施工人员的生活污水、生活垃圾等。 2、交通运输 施工渣土、施工材料运输高峰期，车辆数量急增对道路交通的管理带来一定的影响；运输车辆作业不当造成路面损害，影响交通运输的正常进行。 二、营运期主要污染 1、废气 由于本项目营运汽车中长途汽车采用汽油作为燃料，运行过程中会产生汽车尾气。 机动车尾气主要来源于：通过尾气管排出的内燃机废气（约占机动车尾气的60%）、曲轴箱泄漏气体（约占机动车尾气的20%）以及汽化器蒸发出的气体（约占机动车尾气的20%）。机动车尾气所含的有机化合物约有120～200种之多，但一般以CO、NO2、THC为主。 露天停车场汽车尾气的排放根据下式计算： 式中：Q——地面停车场汽车尾气总排放源强（kg/h）； n——汽车类型数目（种类），本项目全部设为大型汽车； Ci——某一类型汽车尾气污染物的平均排放因子（g/Km），可采用实验室内监测的发动机污染排放量，汽车尾气污染物的平均排放因子取各种类型车的均值CO：、THC：、NO2：（g/Km）； Ni——某一类型汽车的车流量（辆/h），每小时的平均汽车流量为40辆/h； Ki——某一类型汽车的行驶距离(km)，停车场从入口到出口总的汽车行驶距离为0.8km。 地面停车场废气产排情况见表5-1。 表5-1 停车场废气排放产排情况一览表 车场名称 污染物名称 排放因子C（g/Km） 车流量N（辆/h） 行驶距离(km) 排放量Q（kg/h） 排放方式、排放去向 停车场 CO 9.13 14 0.8 0.102 直接排入大气环境，靠自然通风扩散输送 THC 1.14 0.013 NO2 0.91 0.010 停车场敞开式布置，采取自然通风，汽车废气易于扩散且排放量相对较小，对周边产生环境影响较小。 2、废水 本项目废水主要为洗车废水、生活污水。 （1）洗车用水 本项目日发班次140班，总营运投入车辆为80辆左右。根据相关资料及类比调查，每天洗车量按投入营运车辆的50%计，则每车洗车频率为0.5次/日。根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2014），洗车用水量80—150L/辆，本次按照100L/辆计算，则本项目洗车用水量约4.0m3/d，排水系数为85%，则洗车废水产生量约3.4m3/d，合1241m3/a。根据同类客运站类比调查，客运站一般对洗车废水进行隔油、沉淀等预处理后再排入市政污水管网。 （2）生活用水 据项目工程分析，本项目日均发送旅客量按2100人次/日计，站内工作人员30人，车辆驾驶员80人。按类比资料，确定旅客用水量约为5L/人·d，工作人员用水量100L/人·d，车辆驾驶员用水量5L/人·d，则本项目生活用水量约23.4t/d，排污系数按0.8计，生活污水产生量约18.72m3/d，全年外排废水约6832.8m3。 （3）绿化用水 项目绿化面积为3000m2，绿化用水为0.5 L/次·m2，绿化次数以100次/年计，则年绿化用水量为150t/a（0.41t/d），全部蒸发或渗入土壤。 以此计算项目供排水情况，具体见下表。 表5-1 拟建项目用排水量一览表 项目 用水量标准 数量 用水量（t/d） 排水量（t/d） 洗车用水 0.1m3/•d 40辆 4 3.4 员工生活用水 0.1m3/人•d 约30人 3 2.4 来站旅客用水 0.005m3/人•d 约4000人 20 16 驾驶员用水 0.005m3/人•d 80人 0.4 0.32 绿化用水 0.5L/m2·次 3000m2 0.41 0 合计 27.81 22.12 3、噪声 本项目噪声主要来自站内外停车场机动车辆噪声、候车厅人群噪声等，参照其他同类客运站类比调查结果见表5-2。 表5-2 项目噪声情况一览表 声源 声级dB(A) 出站口 76.6 进站口 75.2 候车室 75.6 停车场 71.8 人群噪声 70 可见，站内汽车进出行驶时平均噪声强度在75.2－76.6dB(A)之间，鸣喇叭时最大噪声可达100 dB(A)以上；停车场中平均声级在71.8 dB(A)左右；候车厅人群平均声级为70 dB(A)。 4、固废 ①生活垃圾 根据同类客运站类比调查资料，旅客垃圾产生量约0.15 kg/人·d，站内工作人员以0.5kg/人·d计，则可估算得本项目旅客及职工生活垃圾产生量约224.5t/a。 ②废机油 本项目在对车辆检修过程往往有少量更换下来的发动机机油：根据建设单位提供的资料每天约有15车次更换机油，一次更换量约为24L，每年更换3次，则更换废机油量约为1.08t，根据《国家危险废物名录》（2016年），上述废物属于危险废物（编号为HW08 900-214-08），须按国家有关危险固废处理规范委托有资质单位处理。 ③废油泥 本项目在处理洗车废水时会产生废油泥，经向建设单位调查核实，废油泥产生量约为0.15 t/a，对照《国家危险废物名录》（2016年），其为危险废物，编号为HW08 900-210-08，需委托有资质单位进行处理。 ④废含油抹布 企业在汽车检修过程中会产生废含油抹布，根据企业提供相关资料，废含油抹布的产生量约为0.5t/a。该部分危废收集后委托有资质单位处理。 综上，本项目固废产生情况如下所示。 表5-3 项目固体废物产生情况一览表 单位：t/a 序号 废物名称 形态 主要成分 属性 废物代码 产生量 处置措施 1 生活垃圾 固态 纸、塑料等 生活垃圾 99 224.5 交环卫部门处理 2 废油泥 糊状 机油 危险废物 HW08 0.15 场内设置危险废物暂存场所，委托有资质单位回收 3 废含油抹布 固态 机油 危险废物 HW08 0.5 4 废机油 液态 机油 危险废物 HW49 1.08 项目产生危险废物经收集后暂存于厂内危废堆放区，定期委托有资质单位处理处置。 表5-4 危险废物汇总一览表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（吨/年） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施* 1 废机油 HW08 900-213-08 1.08 维修工序 液态 机油 机油 3个月/次 - 委托有资质单位处理 2 废油泥 HW08 900-210-08 0.15 维修工序 固态 滤芯 机油 - 3 废含油抹布 HW49 900-041-49 0.5 维修工序 固态 机油 机油 - 环卫清运

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 （单位） | 排放浓度及排放总量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 汽车 | CO THC NO2 | 0.102kg/h 0.013kg/h 0.010kg/h | 0.102kg/h 0.013kg/h 0.010kg/h |
| 水污 染物 | 生活及洗车废水 | 废水量 | 8073.8t/a | 8073.8t/a |
|  |  | COD | 300mg/L；2.42t/a | 270mg/L；2.18t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L；1.62t/a | 180mg/L；1.45t/a |
|  |  | SS | 180mg/L；1.45t/a | 170mg/L；1.37t/a |
|  |  | 氨氮 | 18mg/L；0.15t/a | 17mg/L；0.14t/a |
|  |  | 石油类 | 20mg/L；0.16t/a | 10mg/L；0.08t/a |
| 固体 废物 | 洗车机修车固废 | 危险 固废 | 废油泥 | 0.15t/a | 0 |
|  |  |  | 废机油 | 1.08t/a |  |
|  |  |  | 废含油抹布 | 0.5t/a |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 224.5t/a |  |
| 噪声 | 站内汽车进出行驶时平均噪声强度在75.2－76.6dB(A)之间，鸣喇叭时最大噪声可达100dB(A)以上；停车场中平均声级在71.8 dB(A)左右；候车厅人群平均声级为75.6dB(A)。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目建设过程中有土石方的填、挖等施工活动，施工过程中需设立临时施工场地和辅助生产设施，占用土地，将不可避免损坏原土地的自然地形、地貌和地表植被，导致水土流失。随着施工期的结束，其影响也将随之消失。 营运期经绿化种植，地面硬化从一定程度上，减轻了生态环境影响。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 在建筑施工过程中会对环境产生影响，主要对大气环境及声环境等有一定影响，应加以控制，减少对周围环境的不良影响，现将可能影响及防治措施阐述如下： 1、施工期废气污染源强分析 施工期废气污染源主要为大开挖阶段的施工扬尘，建筑阶段的施工机械设备以及车辆排放的尾气以及装修阶段粉尘及油漆废气等。 ①大开挖阶段的施工扬尘 本项目建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘。在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、打桩、开挖、回填、浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%。 表7-1为一辆载重5吨的卡车，通过一段长度为1000米的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。 表7-1 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/辆·公里 如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右，表7-1为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘可将其污染距离缩小到20～50m范围。 表7-2 施工场地洒水抑尘试验结果一览表 因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。 施工扬尘的另一种情况是露天堆场和裸露场地的风力扬尘，由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，其沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250微米时，沉降速度为1.005m/s，因此当尘粒大于250微米时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围和方向也有所不同。施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。 ②建筑阶段的施工机械设备以及车辆排放的尾气 施工时柴油机及各种动力机械（如载重汽车等）产生的尾气也会产生一定的污染，尾气中所含的有害物质主要是CO、THC、NOX等。根据相关资料，柴油车污染物排放系数如表7-3所示。 表7-3 柴油车污染物排放系数一览表 （单位：g/L） 由于上述原因施工期间产生的扬尘，将对附近的大气环境带来不利的影响。本项目所在地区风速相对较小，只有在大风及干燥天气施工，施工现场及其下风向将有粉尘存在。施工期对大气造成污染的主要是施工扬尘。综合安徽省住房城乡建设厅关于《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定》（建质〔2014〕28号）、安徽省住房和城乡建设厅《安徽省建筑施工扬尘污染防治导则》（建质函〔2014〕932号）、《淮北市建筑工程施工现场扬尘污染防治暂行规定》，本评价提出以下治理措施内容： ◆设置不少于1人的管理组织及人员。 ◆脚手架周边外侧应全部用密目式安全网封闭，且应满足《密目式安全立网》标准要求，且网目数密度不应低于2000目/100cm2；应及时清理脚手板垃圾，不得采用翻、拍脚手板及空压机吹尘等会产生扬尘的方法清理。 ◆施工现场实行围挡封闭。施工现场必须采用连续、密闭围挡，高度不得低于1.8米，北侧商贸街、西侧清流关大道围挡高度不得低于2.2米；围档底边应当封闭并设置防溢沉淀井，不得有泥浆外漏；围挡应选用彩钢板、砌体等硬质材料，不得使用彩色编织布、竹笆或安全网等易变形材料；围挡落尘应当定期清洗，保证施工工地周围环境整洁。 ◆施工现场出入口道路实施混凝土硬化并配备车辆冲洗设施。对驶出施工现场的机动车辆冲洗干净，方可上路；在出入口设冲洗平台、冲洗设备、排水沟、沉淀池等，收集洗车过程中产生的废水和泥浆。冲洗设施宜采用自动冲洗平台及设立循环用水装置。 ◆施工现场内道路、加工区实施混凝土硬化。硬化后的地面，不得有浮土、积土，裸露场地应当采取覆盖或绿化措施。 ◆施工现场设置洒水降尘设施，安排专人定时洒水降尘。 ◆施工现场土方开挖后尽快完成回填，不能及时回填的场地，采取覆盖等防尘措施；砂石等散体材料集中堆放并覆盖。无法在48小时内清运完毕的，应在施工工地内设置临时堆放场，采取洒水、覆盖防尘网、喷洒抑尘剂等防尘设施；长期存在的废弃物堆场，应当设置高于废弃物堆的围墙、防尘网或者在废弃物堆场表面植被绿化。严禁在施工现场围档外堆放建筑材料和建筑垃圾。 ◆渣土等建筑垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，采用封闭式管道或装袋清运，严禁高处抛洒。需要运输、处理的，按照市、县（区）政府市容环境卫生行政主管部门规定的时间、线路和要求，清运到指定的场所处理。 ◆外脚手架应当设置悬挂密目式安全网封闭，并保持严密整洁。 ◆施工现场禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。 ◆施工现场使用商品混凝土和预拌砂浆，搅拌混凝土和砂浆采取封闭、降尘措施。 ◆运进或运出工地的土方、砂石、粉煤灰、建筑垃圾等易产生扬尘的材料，应采取封闭运输。 ◆加压洒水或者喷淋方式作业；拆除作业后，场地闲置1个月以上的，用地单位对拆除后的裸露地面采取绿化等防尘措施。 ◆根据《安徽省重污染天气应急预案》启动Ⅲ级（黄色）预警以上或气象预报风速达到五级以上时，不得进行土方挖填和转运、拆除、道路路面鼓风机吹灰等易产生扬尘的作业。 ◆闲置3个月以上的土地，建设单位应当对其裸露泥地进行临时绿化或者铺装。 ◆建（构）筑物内施工材料及垃圾清运，应当采用容器或者管道运输，禁止凌空抛撒。 2、水环境影响分析及防治 施工期废水主要是来自暴雨地表径流、施工废水及施工人员的生活污水。施工废水包括开挖产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水；生活污水包括施工人员的盥洗水、食堂废水和厕所冲刷水；地下水主要指开挖断面含水地层的排水；暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土、不但会夹带大量泥沙，而且会携带油类、水泥和化学品等种类污染物。 暴雨地表径流、地下水和施工废水都可以收集进入沉淀池，经沉淀后回用于施工，其产生量难以预计。本评价仅对施工期生活污水进行统计。本项目共有施工人员约100人，住宿施工人员生活用水以100L/人·天计，生活用水总量为10m3/d。生活污水按用水量的80%计，则生活污水的排放量为8m3/d，施工期为12个月，施工天数按照300天计，则施工期共排放生活污水2400m3，其具体生活污水及其中污染物的产生量详见表7-4。 表7-4 施工期生活污水及污染物产生情况一览表 项目 污水量 COD SS 氨氮 产生浓度（mg/L） - 300 200 30 施工期产生量（t） 2400 0.72 0.48 0.072 施工期间防止水环境污染的主要措施为： （1）加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量。 （2）施工现场因地制宜，建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量大的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理后方可排放，砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。 （3）水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷，污染附近水体。 （4）安装小流量的设备和器具，以减少在施工期间的用水量。 通过采取以上措施，可有效控制施工废水污染，措施是切实可行的。 3、声环境影响分析及防治 施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工场地噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声，各施工阶段的主要噪声源及其声级见下表（数值取自《环境噪声与振动控制工程技术导则》HJ2034-2013）。 表7-5 施工期施工设备噪声源不同距离声压级 单位：dB(A) 设备名称 距离声源5米 设备名称 距离声源5米 液压挖掘机 85 静力压桩机 73 电动挖掘机 82 风镐 90 轮式装载机 93 混凝土输送泵 92 推土机 85 混凝土振捣器 95 各类压路机 85 空压机 90 重型运输车 86 木工电锯 95 由上表可知，现场施工机械设备噪声源强较高，而且实际施工过程中，往往是多种机械同时运作，各种噪声源辐射的相互叠加，噪声级将更高，辐射范围亦更大。 施工噪声对周边声环境的影响，采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准进行评价。 由于本工程非特殊工程，不需特殊的施工机械，施工过程产生的噪声主要属 于中低频噪声，因此在预测其影响时可单独考虑其扩散衰减，即预模型可选用： L2=L1-20lgr2/r1 (r2>r1) 式中：L1、L2分别为距声源r1、r2处的等效A声级，dBA； r1、r2为接受点距声源的距离（m）。 由上式可推出噪声随距离增加而衰减的量△L： 按表7-1工程施工噪声随距离衰减后的结果如表7-6所示。 表7-6 施工噪声值随距离的衰减值一览表 设备名称 达标距离（m） 设备名称 达标距离（m）距离声源10米 昼间 夜间 昼间 夜间 液压挖掘机 63（86） 355（371） 静力压桩机 18（41） 100（116） 电动挖掘机 45（68） 251（267） 风镐 106（129） 608（624） 轮式装载机 112（135） 631（647） 混凝土输送泵 178（201） 652（650） 推土机 63（86） 355（371） 混凝土振捣器 152（189） 688（752） 各类压路机 63（86） 355（371） 空压机 106（129） 608（624） 重型运输车 63（86） 355（371） 木工电锯 152（189） 688（752） 注：括号外为达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准值距离，括号内为达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准值距离。 本评价提出采取以下控制措施： ①施工现场周围采用符合规定强度的彩钢板设置不低于2.5 米的密闭围档，确保 基础牢固，表面平整和清洁。 ②土方工程施工噪声控制措施 挖掘机、推土机、重型运输汽车等产生噪声的施工机械进场必须先试车，确定润滑良好，各紧固件无松动，无不良噪声后方可投入使用，运行过程中应经常检查保养，不准带“病”运转， 尽量避免夜间施工。 ③使用静力压桩机降低噪声污染，打桩施工时不得随意敲打钻杆，施工噪音控制在80db（A）以下，禁止夜间施工。 ④结构阶段施工噪声控制措施 1）混凝土振捣时，采用低噪声振动棒，禁止振钢筋或模板，做到快插慢拔，并配备相应人员控制电源线及电源开关，防止振动棒空转产生的噪声。振动棒使用完后，应及时清理干净并进行保养。 2）督促分包单位加强对混凝土泵的维护保养，及时进行监测（根据日常经验），对超过噪声限值的混凝土泵及时进行更换。保证混凝土泵、混凝土罐车平稳运行，协调一致，禁止高速运行。 3）安装（搭设）、拆除模板、脚手架时，必须轻拿轻放，上下、左右有人传递，严禁抛掷。模板在拆除和清理时，禁止使用大锤敲打模板，以降低噪声污染。 4）现场进行钢筋加工及成型时，将钢筋加工机械安放在平整度较高的平台上，下垫木板，并定期检查各种零部件，如发现零部件有松动、磨损，及时紧固或更换。 5）混凝土搅拌机、木工机械等设置在全封闭的临时棚内，门口挂降噪屏(工作时放下，起到隔音的作用)；安排专人操作，尽量避免空载运转产生噪声。 ⑤装修阶段施工噪声控制措施 1）材料的现场搬运应轻拿轻放，严禁抛掷，减少人为噪声。 2）现场加工作业应在室内进行，严禁用铁锤等敲打的方式进行各种管道或加工件的调直工作。 3）机械剔凿作业使用低噪音的破碎炮和风镐等剔凿机械，夜间(22：00～6：00)、午休(12：00～14：00)不得进行剔凿作业。 ⑥施工单位要合理安排施工作业时间，午间（12:00-14:00）及夜间（22:00-6:00）为休息时间，严禁施工。因建筑施工工艺要求或者特殊需要必须连续作业的，应当于施工前3 日报市环境保护行政主管部门审批，并将批准的夜间作业时间公告附近居民。经市容环境卫生行政主管部门批准，建筑施工工地在夜间进行建筑垃圾运输作业的，施工单位应当于施工前3 日公告附近居民。 要求业主单位在施工现场标明投诉电话，一旦接到投诉，业主单位应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理环境纠纷。 4、固体废弃物防治与分析 （1）固废源强 施工期的固废主要有施工人员产生的生活垃圾和各种建筑垃圾等。 生活垃圾以人均每天产生1kg计算，施工人数100人，则施工期产生的生活垃圾约30t，集中收集后由环卫部门统一清运。 本项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有开挖土地产生的土方，该项目主要工程土石方平衡情况及土石料的来源及去向详见表7-7。 表7-7 项目建设主要工程土石方平衡一览表 挖方量（m3） 填方量（m3） 土石方平衡情况（m3） 4500 3500 挖方＞填方，需弃方1000 从表中可以看出，本项目施工总挖方量4500m3，总填方量3500m3，需弃方1000m3，本项目不设取土场，不设永久弃渣场，但考虑各工程施工进度，挖方在转运过程中需要临时堆放，在施工现场选择平缓地带设临时弃渣场，占地面积约100m2，弃渣场应设置围堰，防止雨水冲刷，造成区内污水横流及水土流失现象。 （2）防治措施 ①施工单位在开工前，应当与市容环境卫生行政主管部门签订市容环境卫生责任书，对施工过程中产生的各类建筑垃圾应当及时清理，保持施工现场整洁； ②工程施工现场出入口的道路应当硬化，配置相应的冲洗设施，车辆冲洗干净后，方可驶离工地； ③按照市容环境卫生行政主管部门核定的时间、路线、地点运输和倾倒建筑垃圾，禁止偷倒、乱倒； ④建筑垃圾运输车辆应当采取密闭措施，不得超载运输，不得车轮带泥，不得遗撒、泄漏； ⑤建筑垃圾运输作业时，建设单位应当督促运输单位在清运时间内组织人力、物力或委托专业市容环境卫生服务单位做好沿途的污染清理工作；清运过程中造成交通安全设施损坏的，应予以赔偿。 5、水土流失防治与分析 （1）水土流失因素分析 本项目建设期间，土地平整和基坑开挖，必然扰动现有地貌，破坏原有的植被，使得部分表土裸露且呈松散状态，抗蚀能力减弱，致使土壤侵蚀模数增大，加剧区内水土流失趋势。同时，施工中大量散状物如砂、石、水泥堆放产生的扬尘，砂石料冲洗等均有可能产生新的水土流失。 （2）水土保持措施建议 水土保持应贯彻“预防为主，防治结合”的方针，首先应做好水土流失的预防工作，工程设计中必须同时考虑水土保持措施，加强施工期管理，做到随时挖掘、随时整理、随时填筑、随时夯实，文明施工，并及时实施相应的水土保持措施，尽量减少施工过程中造成的人为水土流失。施工中应设置截洪沟拦截地表径流夹带泥沙进入自然水体；在主要开挖区域施工时，要及时清运挖出的土方，按规定运至弃土场，可以显著减少施工阶段的水土流失量；注意加强弃土场的水土保持措施，对弃土场要平整压实，场地周围可砌筑简易挡土墙并设置排水沟，减少洒落的泥土因雨水冲刷而流失；弃土不得随意堆置，严禁抛洒于河道、沟渠；施工应尽量避开雨水集中的汛期，尽量减小管道沟槽开挖宽度以减少对植被的破坏；管道敷设后土壤应及时回填并夯实，植草进行绿化；施工结束后应及时清理场地、按照规划要求进行绿化、美化，种植草坪、树木等。 6、生态影响分析 施工期生态环境影响主要表现在对生物多样性、土地利用等方面的影响，还有水土流失的问题。 ①建设工程区域现状主要为城区，处于人类开发活动范围内，并无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低，主要动物有体型较小的鸟类，如山雀等，但种群数量不大。哺乳类有田鼠、屋顶鼠等；两栖类有青蛙等；爬行类有蛇、壁虎等；腹足类有蜗牛、田螺等；环节类有蚯蚓、蚂蟥等；节肢类有蜈蚣、甲虫、蚂蚁等，以及其它昆虫类，如蝴蝶、蜻蜓等。 施工期间，施工活动车辆和人群往来所带来的各种噪声，对生活在周围地区的动物会产生不利影响。动物因失去栖息场所和噪声干扰而向远离施工区的方向迁移，从而使施工区四周地带动物种类和数量减少。 ②项目建设中对植物多样性的直接影响主要包括建筑物、道路等设施的建设将直接占用原有用地，同时施工期建筑材料堆放、工棚搭建也直接占用和破坏原有植被，将会在较大范围内对植被造成破坏。这些植被一旦被破坏，往往难以恢复，是一种长期影响。项目建设破坏的植被大多为荒草等，无原始森林和濒危树种。 由此可见，本项目的建设对生物多样性有一定影响，建设过程中应做好植被恢复工作，将损害减至最小。 7、施工期取、弃土场以及物料拌合点设置情况 本项目施工总挖方量4500m3，总填方量3500m3，需弃方1000m3，本项目不设取土场，不设永久弃渣场，但考虑各工程施工进度，挖方在转运过程中需要临时堆放，在施工现场选择平缓地带设临时弃渣场，占地面积约200m2，弃渣场应设置围堰，防止雨水冲刷，造成区内污水横流及水土流失现象。 本项目不设水泥稳定层拌合站和商品混凝土拌合站，均已成品方式通过专业运输车辆运输至项目施工工地。 8、物料、渣土运输道路扬尘影响分析 根据建设单位介绍，本项目施工期物料运输路线为世纪大道，，物料运输对环境的影响主要体现在车辆交通噪声以及车辆行驶产生的扬尘，为减小对环境的影响，运输车辆应按照按照道路限速行驶，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。

营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 根据工程分析，本项目营运过程中主要为汽车尾气。汽车尾气露天发散，随着大气的自然扩散、稀释和小区能绿色植物的吸收，不会改变周边的环境空气质量，对周边环境空气影响小。 二、水环境影响分析 （1）废水产生情况 本项目废水主要为洗车废水、生活污水。根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ2.3-2018）相关规定，本项目按三级B进行分析，具体地表水自查表内容如下。 根据相关资料显示经化粪池预处理后的生活污水各污染物接管浓度COD：300mg/L，BOD5：200mg/L，NH3-N：18mg/L，SS：180mg/L，石油类：20mg/L。 经沉淀池和隔油池预处理后的洗车废水和生活污水各污染物接管浓度COD：270mg/L，石油类：10mg/L，SS：170mg/L，BOD5：180mg/L，NH3-N：17mg/L。 （2）污水处理措施及可行性分析 项目生活污水经化粪池预处理；洗车废水经沉淀池和隔油池预处理，分别经预处理后生活污水和洗车废水混合通过车站总排口接入市政污水管网，至污水处理厂，处理达标后排放。 淮北市龙湖污水处理厂于2018年建设，投资近3000万元，采用较为先进的污水处理工艺，其设计规模为2万立方米/日。本项目所在位置为龙湖污水处理厂的收水范围，项目产生的废水主要为洗车废水和生活污水，水质简单，经预处理后接入污水管网，满足污水处理厂的接管要求；同时项目产生的废水量为22.12t/d，占处理规模的0.11%，比例很小。 综上所述，本项目产生的废水进入淮北市龙湖污水处理厂处理是可行的。 表7-8 项目地表水自查表 工作内容 自查项目 影 响 识 别 影响类型 水污染影响型 (；水文要素影响型 □ 水环境保护目标 饮用水水源保护区□；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他( 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放 □；间接排放 (；其他 ( 水温 □；径流 □；水域面积 □ 影响因子 持久性污染物 □；有毒有害污染物□；非持久性污染物 (； pH值 (；热污染 □；富营养化 □；其他 □ 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级□；二级 □；三级A □；三级B ( 一级 □；二级 □；三级 □ 现 状 调 查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ 拟替代的污染源□ 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □ 区域水资源开发利用状况 未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ （） 监测断面或点位个数（）个 现 状 评 价 评价范围 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 评价因子 （pH、COD、BOD5、NH3-N、SS） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类□；Ⅳ类 (；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（） 评价时期 丰水期 (；平水期□；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 (；秋季 □；冬季 □ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标(；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标(；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 (；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 达标区( 不达标区 □ 影 响 预 测 预测范围 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 预测因子 （） 预测时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ 预测情景 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ 预测方法 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ 影 响 评 价 水污染控制和水环境影响减缓措 施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） COD 0.4 50 NH3-N 0.04 5 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （） （） （） （） （） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m 防 治 措 施 环保措施 污水处理设施 (；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动 (；自动 (；无监测□ 手动( ；自动(；无监测 □ 监测点位 汽车站边界 污水接管口 监测因子 噪声 COD、SS、NH3-N、BOD5 污染物排放清单 ( 评价结论 可以接受(；不可以接受□ 注：“□”为勾选项，可(；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 根据以上分析，在落实本环评提出的处理措施后，本项目对周边水环境影响较小。 三、声环境影响分析 本项目噪声主要来自站内外停车场机动车辆噪声、候车厅人群噪声等，噪声等源强见下表所示。 表7-9 客运车辆噪声源强一览表 声源 声级dB(A) 出站口 76.6 进站口 75.2 候车室 75.6 停车场 71.8 人群噪声 70 根据汽车站声源特征和声学环境的特点，视汽车站声源为点源，声场为半自由声场，依据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ 2.4-2009），选用无指向性声源几何发散衰减预测模式预测场界噪声。 （1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 （2）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 噪声源对各预测点的影响预测结果见下 表。 表7-10 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 监测点位 贡献值 标准值 昼间 夜间 1# 东厂界 41.2 60 50 2# 南厂界 42.1 60 50 3# 西厂界 44.0 70 55 4# 北厂界 43.1 70 55 由上 表看出，本项目运营后，其设备噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类及4类标准要求，不会对厂界声环境产生明显影响。 防治措施： 为进一步减小对周边环境的影响，建议采取以下噪声防治措施： 1、保持良好的交通秩序，加强站内车辆管理，尤其在场站的进出口处，应设立明显的减速禁鸣标记，杜绝车辆在场内的鸣喇叭现象，停车场内保持低速行驶； 2、严格控制车站营运时间，建议控制在6∶00—18∶00之间，夏季可适当延迟，但对凌晨（5∶00以前）的班次应从严控制； 3、建议在候车室内墙采用吸声材料，同时布设一些具强吸声效应的绿色植物和花卉，减少人群噪声的混响效应，确保候车室噪声达到《公共等候室卫生标准》（GB9672-1996）中的限值规定（≤70dB（A））； 4、提倡文明候车，严禁车主高声叫喊拉客；同时，为给乘客营造一个良好的候车环境，候车室内应设置高质量的音响设备，除广播通知外，播放一些柔和舒缓的背景音乐，以减轻噪声对人体的影响； 5、搞好绿化，在车站四周、停车场设置乔木绿化林带，以降低噪声的传播和干扰，减少对周围环境的影响；并在站前广场设置中心绿地、种植草坪、花卉，设立休息区等，以减少高密度客流产生的人群噪声。 6、在设备选型方面，应在满足功能要求的前提下，候车室分体空调等设备应尽可能选用低噪设备，并安装在加有防振垫的基础上，减少因振动而引起的噪声。 四、固体废弃物 ①生活垃圾 根据同类客运站类比调查资料，旅客垃圾产生量约0.15 kg/人·d，站内工作人员以0.5kg/人·d计，则可估算得本项目旅客及职工生活垃圾产生量约224.5t/a，交环卫部门处理。 ②危险废物 洗车废水沉淀处理产生的沉泥约0.15t/a，车辆检修过程往往有少量更换下来的发动机机油年产生量约1.08t/a；企业在汽车检修过程中会产生废含油抹布，根据《国家危险废物名录》（2016年），上述废物属于危险废物，须按国家有关危险固废处理规范委托有资质单位处理。 表7-11 固体废物产生及处理情况一览表 单位：t/a 序号 废物名称 形态 主要成分 属性 废物代码 产生量 处置措施 1 生活垃圾 固态 纸、塑料等 生活垃圾 99 224.5 交环卫部门处理 2 废油泥 糊状 机油 危险废物 HW08 900-210-08 0.15 场内设置危险废物暂存场所，委托有资质单位回收 3 废机油 液态 机油 危险废物 HW08 900-214-08 1.08 4 废含油抹布 固态 机油 危险废物 HW49 900-041-49 0.5 本项目的一般工业固体废物储存场所应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001中相关要求，禁止生活垃圾和危险废物混入；本项目危险废物对环境有一定潜在危害，必须进行适当处置，在厂内设置危险废物暂存场所。 危险废物暂存场所应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》设计，建设单位可在检修车间内建设危险废物暂存场所，面积约10平方米，在建设过程中地面须采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，对于危险废弃物的收集和管理，建设单位应委派专人负责，可将各类危险废物分类装入铁桶中，然后交由有资质单位处理。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(修订)》规定，项目单位对危险废物处置应做到以下几点： 第一、对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所等，必须设置危险废物识别标志；厂内危险废物临时堆存应采取相应污染控制措施防止对环境产生影响； 第二、项目单位必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向滁州市环境保护局申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料； 第三、项目单位必须按照国家有关规定处置危险废物，不得擅自倾倒，堆放； 第四、项目单位需将危险废物提供或者委托给有经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动； 第五、收集、贮存危险废物必须按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物； 第六、转移危险废物必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提出申请。运输危险废物必须采取防止污染环境的措施，并必须遵守国家有关危险货物运输管理的规定； 第七、收集、贮存、运输、处置危险废物的场所、设施、设备和容器、包装物及其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理，方可使用； 第八、项目单位应当制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案，环境保护行政主管部门应当进行检查。 第九、建设单位需建设暂时贮存危险废物储存场所，该场所的设计要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求进行设计，在建设过程中地面须采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。对于危险废弃物的收集和管理，建设单位应委派专人负责，确保各种废弃物的储存容器都有很好的密封性，临时储存场所安全可靠，不会受到风雨侵蚀，通过以上措施，可有效地防止了临时存放过程中的二次污染。 综上，该项目固体废物经妥善处理后，固废可实现零排放，符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，对外环境无影响。 五、危险废物环境影响分析 1、环境影响分析 （1）危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单，本项目危险废物贮存场所选址相符性见表7-12。 表7-12 选址相符性分析一览表 标准 标准内容 相符性分析 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 ①地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内；②设施底部必须高于地下水最高水位；③应依据环境影响评价结论确定危险废物集中贮存设施的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据；④应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害入洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区；⑤应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外；⑥应位于居民中心区常年最大风频的下风向。 本项目选址能够达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求。 本项目设置危废暂存间，建筑面积约为10m2。危废收集于包装桶内，包装桶盖好后竖直放置堆放。 本项目建成后全厂危废产生量为1.73t/a。公司定期将危废外送处置，一般最长暂存时间为3个月，危废暂存间内贮存量约为1.0t，在危废暂存间内最大容量范围内。因此本项目建成后固体废物贮存场所面积能够满足全厂危废贮存需求，本项目新建危废暂存间。 本项目危废主要为废机油、废含油抹布等，不属于易挥发的物体，对周围大气环境影响较小；且项目产生危废存放于危废暂存桶内，不会发生泄露或流动，因此对周围地表水环境影响较小；项目危废存放于危废暂存间内，危废暂存间铺设防渗材料，危废不会进入地下水和土壤中，不会对项目周围地下水和土壤产生影响。 （2）运输过程的环境影响分析 本项目危废主要为机加工过程产生的废机油、废含油抹布等，建设单位定期由厂内员工收集至危废桶中，另危废暂存间严格按照“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求进行设置，项目危废定期由有资质单位处理处置。 本项目危废厂内运输过程中可能产生滴漏，由建设单位内清洁人员进行收集清理，放置在危废暂存区内，不会散落或泄露至厂外，对周边环境影响较小。 本项目危险废物均按要求填写危险废物转移联单和签订委托处置合同。本环评要求建设单位就近选择危废处置单位，由危废处理公司负责运输和处理。托运过程中，车厢为密闭状态，不会对沿线环境敏感点产生影响，同时对运输路线的选择要尽量避开敏感点，减少对敏感点产生影响的风险。 污染防治措施技术经济论证 （1）贮存场所（设施）污染防治措施 所有纳入危险废物范畴的固体废物在企业内的存放地设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的专用标志。危险废物必须使用专用的容器贮存，除非在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放。贮存容器应有明显标志，并且标明废物的特性，是否具有耐腐蚀、与所贮存的废物发生反应等特性。 贮存场所严格按照“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求进行设置，有集排水设施且贮存场所符合消防要求，贮存场所内采用安全照明设施，并设置观察窗口。 表7-13 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施） 名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废暂存间 废机油 HW08 900-213-08 危废暂存间 10m2 桶装，堆放 1.0t 3个月 2 废油泥 HW08 900-210-08 3 废含油抹布 HW49 900-041-49 （2）运输过程的污染防治措施 项目所处理的危险废物采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。 综上所述，本项目产生的固体废物经分类收集、安全存储，全部能得到合理处置，不会产生二次污染，对周围环境影响小。 六、地下水环境影响分析 本项目对地下水的影响主要在汽车检修及危废暂存环节。参考《石油化工企业防渗设计通则》（QSY 1303-2010），本厂区分为污染区和非污染区，污染区主要包括汽车检修间、危险废物暂存区、污水处理设施、污水管线及污水收集系统等；办公区、绿化区域等为非污染区。 根据项目各功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将项目所在区域划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。重点污染防治区是可能会对地下水造成污染，风险程度较高或污染物浓度较高，需要重点防治或者需要重点保护的区域，一般污染防治区是可能会对地下水造成污染，但危害性或风险程度相对较低的区域，非污染防治区为不会对地下水造成污染的区域。 本项目重点污染防治区主要包括汽车检修间和危险废物暂存间、污水处理设施、污水收集运送管线等区域，一般污染防治区主要包括一般固废暂存间等区域，非污染防治区主要包括办公区、绿化区等区域。 对可能泄漏污染物的污染区和装置进行防渗处理，并及时将泄漏、渗漏的污染物收集起来进行处理，可有效防止污染物渗入地下。根据国家相关标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，针对不通的污染防治区域采用不同的防治和防渗措施，在具体设计中需根据实际情况在满足防渗标准的前提下作必要调整。 地下水防渗技术参数要求如下所示。 表7-14 地下水防渗技术参数一览表 序号 防渗分区 防渗技术要求 1 重点防渗区 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1*10-12cm/s；或参照GB18598执行 2 一般防渗区 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1*10-7cm/s；或参照GB18598执行 3 简单防渗区 一般地面硬化 七、环境监测计划 （1）监测计划 ①废气监测项目及频率 按《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)等规定的监测分析方法对污染源进行日常例行监测和应急监测，有关废气污染源监测点、监测项目及监测频次见下表所示。 表7-15 废气污染源监测一览表 监测计划 监测点位 监测项目 监测频率 日常例行监测 厂界监测点 颗粒物 1次/年 应急监测 厂界监控点 颗粒物 每小时一次 ②水污染源监测 根据排污口规范化设置要求，对厂内污水接管口和雨水排放口水污染物进行监测，在接管口附近醒目处，设置环境保护图形标志牌。 有关废水监测项目及监测频次见表7-16。 表7-16 废水监测项目及监测频次一览表 监测点位 监测项目 监测频次 雨水排放口 COD、SS、NH3-N、BOD5 1次/年 污水接管口 COD、SS、NH3-N、BOD5 1次/年 注：常规监测采样分析方法全部按照国家环境保护总局制定的相关规范执行。 ③噪声污染源监测 定期监测厂界四周噪声，监测频率为每年一次，每次昼、夜各监测一次，必要时另外加测。监测内容主要为租赁厂房厂界噪声和环境噪声，同时为加强厂房内环境管理。 ④固体废物 固体废物排放情况应向相关固废管理部门申报，按照要求安排处置，必要时取样分析。 若企业不具备监测条件，须委托得到环境管理部门认可的具有监测资质的单位进行监测，监测结果以报告形式上报当地环保部门。淮北市生态环境局应对汽车站环境管理及监测的具体执行情况加以监督。 本项目建成后，将对周围环境产生一定的影响，因此建设单位应在加强对固废尤其是危废等进行环境管理的同时，定期进行环境监测，以便及时了解本项目对环境造成影响的情况，并采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，使各项环保措施落到实处，以期达到预定的目标。 八、环境管理 A.环境管理机构 淮北市交通投资有限公司需设有安全环保部，负责全公司环境保护方面的管理和对环保设施运转的监督。 环境管理各级专兼职人员主要职责： 贯彻执行环境保护法规和标准，建立健全本单位的环境保护工作规章制度并监督执行，明确环保责任制及其奖惩办法。 落实环保“三同时”制度 在项目筹备、实施、建设阶段，应严格执行“三同时”，确保污染处理设施能够和生产工艺“同时设计、同时施工、同时投入使用”确定本单位的环境目标管理，对各车间、部门及操作岗位进行监督与考核。 把污染源监督和“三废”排放纳入日常管理工作，并落实到岗。 落实环保设施与生产主体设备的同步稳定有效运行，使污染防治设施的完好率、运行率与生产主体设备相适应，并与主体设备同时运行和检修，污染防治设施发生故障时，要及时采取补救措施，防治污染事故的扩大和蔓延。 建立健全环保档案，包括各类环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备及运行记录，做好环境统计、环境监测报表及其它环保资料的上报和保存。 负责组织突发性污染事故的善后处理，追查事故原因及事故隐患。 配合上级环保行政主管部门，贯彻落实有关环保法规和规定。 配合搞好固体废物的综合利用、清洁生产等工作。 加强企业干部职工环境知识的教育与宣传，在教育中增加环保方针、政策、法规等内容，在科普教育中列进环保内容，教育干部职工树立安全文明生产，遵纪守法的良好习惯和保护环境、造福于周边百姓的责任心。 B.环境管理制度 企业应建立环境保护设备的操作规程、环保设备管理制度、环境监测管理制度，环境管理规章制度、环境管理技术规程、标准、环境保护责任制度和环保考核制度等。 九、环保设施投资估算及“三同时”验收 本项目总投资1500万元，其中环保投资40万元，约占总投资的2.67%，本项目环保设施投资概算见表7-17，“三同时”验收一览表见表7-18。 表7-17 项目环保投资估算一览表 污染物 污染源 污染防治措施 投资（万元） 废水 生活污水 化粪池 雨污分流 20 洗车废水 沉淀池、隔油池 固废 一般固废/危险废物 固废堆场/危险废物暂存场所 5 噪声 噪声 减振、隔声 15 合计 40 表7-18 建设项目 “三同时”验收一览表 序号 污染源分类 污染物名称 环保设施 预期效果 实施时间 一 大气污染物 汽车尾气 / / 与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行 二 废水 生活污水 1个化粪池，容积为50m3 满足污水处理厂接管标准要求 洗车废水 设置1个沉淀池和1个隔油池，容积均为5m3 三 噪声 噪声 减振、隔声 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 四 固废 一般固废/危险废物 在检修间设置固废堆场和危险废物暂存场所，建筑面积均为10m2 零排放 五 其他 雨污分流

建设项目拟采取措施及预期处理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 汽车 | CO、THC、NO2 | 大气稀释，绿化等 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放要求 |
| 水污 染物 | 营运区 | 生活污水 | 化粪池预处理 | 市政污水管网至污水处理厂 | 满足污水处理厂接管标准要求 |
|  | 维修车间 | 洗车废水 | 经隔油池、沉淀池预处理 |  |  |
| 固体 废物 | 维修车间 | 废机油 | 在维修车间内建设危险废物暂存场所，在委托有资质单位回收处理 |
|  |  | 废油泥 |  |
|  | 营运区 | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运 |
| 噪声 | 车辆、人群噪声、公共设施 | 噪声 | 禁止鸣笛、严格控制营业时间、增加绿化带等 | 运营期达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 |
| 生态保护措施及预期效果 由于施工期较短，故对当地环境空气、水环境、声环境影响时间较短，不会降低当地环境质量现状类别。营运期生活污水经化粪池沉淀处理后排入城市污水管网，冲洗车废水经隔油池、沉淀池处理后排入城市污水管网。生活垃圾由环卫所统一清运；公共设施选用低噪声设备，并合理布置。上述措施预期效果明显，对生态起到较好的保护作用。 |
| 结论与建议： 一、结论： 1、项目概况 淮北市交通投资有限公司“淮北市客运北站建设项目”，位于淮北市杜集区东山路东侧、青年路北侧、岱河路西侧。项目所在地东侧为岱河路、南侧为青年路、西侧为东山路、北侧为住宅小区。 项目总用地面积约为23333m2，总建筑面积6256m2。建设候车室、停车场、修理厂、办公区域、充电桩以及道路硬化、消防通道、绿化等配套设施。建成后设置车辆80台，140个班次。总投资1500万元，其中环保投资40万元。 2、产业政策符合性结论 该项目为汽车客运站，属于国务院《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》中第一类鼓励类中，二十四、公路及道路运输（含城市客运），第3条“汽车客货运站、城市公交站”，并且经该项目于2019年3月25日经淮北市发展和改革委员会批准立项（发改许可【2019】112号）。因此，本项目符合国家及地方产业政策。 3、选址符合性分析 本客运站站址位于淮北市杜集区东山路东侧、青年路北侧、岱河路西侧，交通便利，具备客运站所需的交通条件，并且站址位于城市主要客流走廊上，利于车辆进出组织，便于客流集散。根据《淮北市自然资源和规划局杜集分局关于对淮北客运北站建设用地预审的说明》：项目用地性质为建设用地，符合《高岳街道土地利用总体规划（2006-2020）》（调整完善），不占用基本农田。 根据项目设计方案，项目出入口附近20m范围内没有公园、学校、托幼等建筑及人员密集场所，满足《汽车客运站建筑设计规范》（JGJ60-2004）第3.2.2条：汽车进站口、出站口距公园、学校、托幼建筑及人员密集场所的主要出入口距离不应小于20米的相关要求，与周边环境相容。 综上所述，本项目选址符合相关规划，选址合理，与周边环境相容。 4、环境质量现状 项目所在区为环境空气质量不达标区域，超标因子为PM10、PM2.5和O3。 项目附近岱河水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准，水质状况较好。 项目所在地为2类声环境功能区，项目评价区域内声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 根据现场调查，项目周边200m范围内没有工业噪声源，区域环境噪声主要为道路的交通噪声、城镇居民生活噪声以及商业运行噪声，区域声环境质量良好。 5、施工期环境影响分析 本项目施工期将对项目所在地环境造成短期影响，主要包括废气、粉尘、噪声、固体废弃物、污水等对周围环境的影响，其中粉尘和施工噪声尤其突出。通过采取有效的防治措施，可以有效减轻对环境的影响，施工期结束后，对环境的影响随之消除。 6、营运期环境影响分析 （1）大气环境影响分析 本项目本项目营运过程中主要为汽车尾气。汽车尾气露天发散，随着大气的自然扩散、稀释和小区能绿色植物的吸收，不会改变周边的环境空气质量，对周边环境空气影响小。 （2）水环境影响分析 本项目排水采用雨、污分流制，雨水经管道汇集后就近排入雨水管道。生活污水经化粪池预处理、洗车污水经隔油池、沉淀池预处理后，混合废水可满足污水处理厂接管标准要求，接入污水处理污水处理厂达标排放。 在上述前提下，本项目废水不会对附近的地表水水质造成污染影响。 （3）声环境影响分析 项目噪声主要来自汽车停车场噪声、候车厅人群噪声等。本项目运营后，其设备噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，不会对厂界声环境产生明显影响。 （4）固废 生活垃圾集中收集后，交环卫部门处理。 危险废物主要为废机油和废油泥等，根据《国家危险废物名录》（2016年），上述废物属于危险废物，须按国家有关危险固废处理规范委托有资质单位处理。 综上所述，本项目符合产业政策和城市总体发展规划，其建设对改善所在地社会服务功能、提升城市对外窗口形象、促进社会、经济的全面发展等均具有重要意义，项目的社会、经济效益显著。但项目建设也对周围环境存在一定的污染，故在本项目的实施与运行过程中必须严格执行“三同时”原则，强化环境管理，落实本报告提出的各项污染防治措施，确保环保设施的正常运行，在此前提下，从环保角度而言本项目的建设是可行的。 |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其它与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置 和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地面水和地下水） 生态影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

交付使用

植被恢复、绿化

G、W、N、S

G、W、N、S

N、W、S

G、N、S

主体施工

装   修

平整施工场地

基础建设

W、S、N

N、W、S

公交、出租等运送

买票

旅客候车

N、W、S

N、G

N、W、S

车辆出站

N、G

W、N、G

发车

车辆进站

检修、洗车

旅客出站

N、G

N、G

27.81

4

洗车用水

图5-3  建设项目用水量平衡图（单位：t/d）

沉淀池

绿化用水

0.6

隔油池

0.41

0.41

3.4

污水处理厂

达标排放

22.12

18.72

4.68

23.4

化粪池

员工等用水